PoE-Інжектори 2E Powerlink

РоE-інжектори 2E Powerlink PSE801 / PSE801G, відповідають Стандартам IEEE 802.3at (PoE+) / 802.3af (PoE) і призначені для одночасної передачі живлення (до 30 Вт) пристроїв з підтримкою PoE, яким потрібно живлення підвищеної потужності, таким як IP-камери, бездротові точки доступу або IP-телефони. При їхньому використанні можна розмістити РоE-пристрій практично в будь-якій точці будівлі, наприклад, на стелі або стіні, не піклуючись про те, що поблизу відсутні розетки мережі живлення. Рое-інжектори дозволяють використовувати переваги Ethernet-з'єднання, при цьому забезпечуючи подачу електроживлення до пристроїв з підтримкою PoE.

Технологія PoE (Power over Ethernet – Живлення через сигнальний кабель Ethernet), забезпечує одночасну передачу даних і забезпечення живлення постійним струмом для IP-терміналів, таких як IP-телефони, бездротові точки доступу, IP-камери та інші.

* Залежно від моделі (див розділ Специфікації і технічні характеристики) 

Комплектація 
PoE-iнжектор 2E Powerlink ............................................. 1 шт.
Кабель живлення .............................................................1 шт.
Інструкція користувача ................................................... 1 шт.
Гарантійний талон............................................................1 шт.

Специфікації і технічні характеристики

| Модель | PSE801 | PSE801G |
| --- | --- | --- |
| Стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, 802.3X, 802.3z; IEEE 802.3af/at |
| Порти | 2*10/100Mbps RJ45 | 2*10/100/1000Mbps RJ45 |
| PoE-Бюджет | 30Вт | 30Вт |
| Вхідне живлення | 220В; 50Гц; Змінний струм |
| Вихiдне живлення | 48В; 0.5A; Постійний струм |
| Навколишнє середовище | - Температура експлуатації: 0…+50 °C - Температура зберігання -40…+70 °C - Допустима вологість при експлуатації: 5~90%, без конденсату - Допустима вологість при зберіганні: 5~95%, без конденсату |
| Розміри | 123мм*60мм*40мм (Д*Ш*В) |
| Маса | Нетто 0.2кг (з кабелем живлення - 0.3кг) |

Схема підключення

Дата виробництва виробу

Визначається по 6-й (рік) і 7-й (місяць) цифрам серійного номера, вказаного на наклейці. Рік: 0 - 2020 року, 1 - 2021, 2 - 2022 і тд. Місяць: 1 - січень, 2 - лютий, ..., 9 - вересень, A - жовтень, B - листопад, С – грудень.

Заходи безпеки
Переконайтеся, що пристрій, блок живлення та кабелі не мають механічних пошкоджень. Пристрій повинен використовуватись тільки за призначенням, відповідно до iнструкцii користувача. Пристрій призначений для експлуатації в сухому, чистому, і добре провітрюваному приміщенні з нормальною вологістю, в стороні від потужних джерел тепла. Не використовуйте його на вулиці і в місцях з підвищеною вологістю. Не ставте на пристрій сторонні предмети. 
Не відкривайте корпус пристрою! Перед очищенням пристрою від забруднень і пилу вимкніть живлення пристрою. Не використовуйте рідкі / аерозольні та магнітні засоби для чищення. Уникайте попадання вологи в пристрій і адаптер живлення. Пристрій має бути заземлений, якщо це передбачено конструкцією корпусу або вилки на кабелі живлення.

Умови гарантії

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені недотриманням експлуатаційних інструкцій, особливо в частині заходів безпеки та рекомендацій по догляду за виробом. Гарантійний період на PoE-комутатори 2E Powerlink
обчислюється c моменту придбання пристрою і становить 12 місяців. Строк служби пристрою: 2 роки.

Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого гарантійного талону

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Гарантійний талон

Продавець:

Адреса:

Телефон:

Назва продукту:

Модель:

Серійний номер:

Дата продажу:

Печатка продавця:

*Відривні талони на технічне обслуговування надаються

авторизованим сервісним центром.

PoE-Iнжектори 
2E-PSE801 
2E-PSE801G

Інструкція користувача

# Text boxes

Опис несправностi: